# Text boxes

|  | Barrier - торговая марка SIEMENS. |
| --- | --- |
|  | Информация, предоставленная в этой брошюре, содержит общую информацию о приборах. В связи с постоянными разработками и усовершенствованиями нашей продукции некоторые спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. |
|  | WT.090.300.300.IE.PS.0507 |  |
|  | © 2007 Siemens Water Technologies Corp. |  |
|  |  |  | Российский представитель |
| Germany: | United Kingdom | USA: | OOO «Экоконтроль С» |
| +49 8221 9040 | +44 1732 771777 | +1 856 507 9000 | +7 495 466 97 91 |
| wtger.water@siemens.com | wtuk.water@siemens.com | stranco.water@siemens.com | abg@ecocontrol.ru |
| www.siemens.com/stranco | www.siemens.com/stranco | www.siemens.com/water | www.ecocontrol.ru |

Water Technologies

УФ система для

обеззараживания воды

плавательных бассейнов

Barrier®  M  УФ - система

Barrier®  M  УФ-система

УФ-системы Barrier M® обеспечивают экономически эффективное, надежное, простое в эксплуатации решение по снижению содержания хлораминов в системах подготовки воды для плавательных бассейнов.

Характерной проблемой крытых бассейнов является так называемый «бассейновый запах», который является синонимом плохо функционирующей системы водоподготовки.

Хлорамины (или связанный хлор) образуются в результате реакции между свободным хлором и аммиаком. Аммоний привносится в воду, в основном, пловцами.

Для разложения хлораминов спектр используемой УФ-лампы  имеет большое значение. В зависимости от типа хлорамина требуются волны разной длины для процесса фотолиза:

- Монохлорамин – 245 нм

- Дихлорамин – 297 нм

- Трихлорамин (треххлористый азот) – 260 и 340 нм

Системы Barrier® M стандартно укомплектованы УФ-лампами среднего давления с широким диапазоном энергетического спектра, что обеспечивает эффективный и экономичный способ разложения связанного хлора. В дополнение к разложению хлорамина системы Barrier® M улучшают микробиологическое качество воды, поскольку ультрафиолет является эффективной технологией инактивации бактерий, вирусов и простейших, таких как Cryptosporidium и Giardia.

Конструкция системы

Ключевым элементом систем Barrier® M является камера очистки, которая оборудована высокопроизводительными УФ-лампами WTL, оптимально скомпонованными в камере в зависимости от конкретной области применения.

УФ-системы могут быть установлены как в горизонтальных, так и в вертикальных трубопроводных системах.

Конструкция камеры обеспечивает оптимальную эффективность обработки воды. Потеря напора в устройстве крайне низкая благодаря  гидродинамической конструкции и малому количеству УФ-ламп. При разработке конструкции особое внимание было уделено возможности доступа к оборудованию для технического обслуживания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доказанная эффективность разложения хлораминов

- Значительное улучшение качества воздуха в помещении бассейнов

- Снижение расходов на воду и энергию

- Повышение качества воды

- Простой и недорогой монтаж. Простое включение в систему водоподготовки, малая потеря напора и компактность плюс малая занимаемая площадь с камерой реакции, встроенной в линию.

- Продолжительный срок службы ламп и низкие затраты на замену ламп

УФ датчик

УФ датчик непрерывно контролирует процесс дезинфекции путем измерения УФ-С- интенсивности внутри УФ-камеры. Измеренные абсолютные величины выводятся на дисплей панели управления в Вт/м2 или %. В случае аварийной ситуации активируется сухой контакт, и на дисплее появляется индикация.

УФ датчик откалиброван на заводе и благодаря высококачественным оптическим компонентам является надежным инструментом контроля процесса дезинфекции. УФ датчик закреплен на стенке камеры и находится в непосредственном контакте с водой.

МЕХАНИЗМ ОЧИСТКИ

Для удаления отложений и других загрязнений из кварцевого рукава и УФ датчика в качестве опции имеется специальный механизм очистки, который очищает систему в процессе дезинфекции. Для большинства моделей имеются как ручная, так и автоматическая версии. Работа автоматического механизма очистки регулируется УФ-датчиком, таймером или оператором.

СИСТЕМЫ Barrier® M UV

Системы Barrier® M UV оборудованы УФ-лампами среднего давления производства Wallace & Tiernan. Эти лампы высокой мощности излучают широкий спектр УФ энергии, которые очень эффективно дезинфицируют воду, а также блокируют возможную реактивацию микроорганизмов. УФ лампы среднего давления обеспечивают компактный дизайн камеры обработки и малую занимаемую площадь при высокой пропускной способности.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Система Barrier® M UV управляется с панели управления из окрашенной стали как стандартный вариант или нержавеющей стали как опция. Каждая лампа управляется по отдельности, статус лампы показывает светоиндикатор. Для аварийных сигналов, таких как УФ-сигналы, на панели имеются отдельные световые индикаторы. Дисплей имеет 16-цифровой ЖК экран для показа информации о параметрах системы; с использованием двух клавиш создан простой в пользовании интерфейс.

В дополнение к дисплею для местного управления панель имеет входы и выходы сухих контактов для дистанционного управления. Имеются также опции серийной последовательной связи.

Обзор отдельных систем приведен ниже

| Модель | Лампы | УФ лампы | Соединительные фланцы | Производительность/ Расход* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ROW | US | м3/час* | USGPM |
| Barrier M 35** | 1 | WTL 1000 | DN80 согл.DIN 2576 | 3” 150-фунтов ANSI | 19 | 84 |
| Barrier M 80 | 1 | WTL 1000 | DN125 согл.DIN 2576 | 5” 150-фунтов ANSI | 39 | 172 |
| Barrier M 135 | 1 | WTL 2000 | DN200 согл.DIN 2576 | 5” 150-фунтов ANSI | 61 | 269 |
| Barrier M 275 | 1 | WTL 2000 | DN200 согл.DIN 2576 | 8” 150-фунтов ANSI | 119 | 524 |
| Barrier M 525 | 2 | WTL 2000 | DN200 согл.DIN 2576 | 8” 150-фунтов ANSI | 176 | 775 |
| Barrier M 700 | 3 | WTL 2000 | DN350 согл.DIN 2576 | 8” 150-фунтов ANSI | 295 | 1299 |
| Barrier M 1300 | 3 | WTL 2000 | DN350 согл.DIN 2576 | 14” 150-фунтов ANSI | 507 | 2232 |
| Barrier M 1400 | 2 | WTL 3500 | DN350 согл.DIN 2576 | 14” 150-фунтов ANSI | 524 | 2307 |
| Barrier M 1700 | 4 | WTL 2000 | DN350 согл.DIN 2576 | 14” 150-фунтов ANSI | 653 | 2875 |
| Barrier M 2000 | 3 | WTL 3500 | DN350 согл.DIN 2576 | 14” 150-фунтов ANSI | 750 | 3302 |
| Barrier M 2600 | 4 | WTL 3500 | DN350 согл.DIN 2576 | 14” 150-фунтов ANSI | 974 | 4288 |
| *Производительность при УФ-дозе 600 Дж/м2 (60 Дж/см2) в конце срока службы лампы, коэффициент пропускания Т10=95%, снижение хлорамина в бассейне примерно 50% при работе системы непрерывно при полном расходе |
| **Имеется только в комплекте с ручным механизмом очистки |

Дисплей  системы Barrier® M

Сектр сложного света, излучаемыйо лампами Barrier® М среднего давления.